## Slide 1: Les processus métiers : concepts, modèles et systèmes
<number>
Claude Godart
Université de lorraine. Esstin
Claude.godart@univ-lorraine.loria.fr
Notes: <number>

## Slide 2: Organisation du cours
Introduction
Concepts et notations
Modélisation des processus
Analyse qualitative des processus
Analyse quantitative des processus
Systèmes de gestion de processus
Processus transactionnels
Découverte de processus
Conclusion
Notes: <number>

## Slide 3: Chapitre 4 : Analyse qualitative des processus
<number>
Claude Godart
Université de lorraine. Esstin
Claude.godart@univ-lorraine.loria.fr
Notes: <number>

## Slide 4: Analyses qualitative vs. analyse quantitative
Analyse qualitative
  Model checking (a priori)
  Evaluation de la qualité du service (à posteriori)
Analyse quantitative
  Analyse de flux
  Simulation
<number>

## Slide 5: Analyse qualitative
« Model checking » : qualité intrinsèque du graphe d’activités
  Une approche par réseaux de Petri
  Vérification de propriétés
Qualité du service :
  Calcul de la valeur ajoutée,
  Gestion des problèmes
<number>

## Slide 6: Model checking
On veut des processus sans blocage, sans manque de synchonisation, sans …
    modélisation
On veut des RdP sains …
<number>

## Slide 7: Processus avec blocage (impasse)
[SAD 00]
<number>
Notes: <number>

## Slide 8: Processus avec manque de synchonisation
[SAD 00]
<number>
Notes: <number>

## Slide 9: Processus corrects
[SAD 00]
<number>
Notes: <number>

## Slide 10: « Model checking » : une approche par réseaux de Petri
Modéliser le processus comme un réseau de Petri
Vérifier des propriétés sur les réseaux de Petri :
  RdP vivace, borné, qui termine, sain
<number>

## Slide 11: RdP vivace
Une transition est morte si et seulement si elle ne peut être tirée dans aucun marquage possible
Une transition est vivante si, depuis n’importe quel marquage, on peut atteindre un marquage dans lequel la transition est tirable
Un RdP est vivace si et seulement si toutes ses transitions sont vivantes
Vivacité et terminaison s’excluent.
<number>

## Slide 12: RdP borné
Un RdP est k-borné (bounded) si, depuis le marquage initial, il ne peut atteindre aucun marquage dans lequel il y a plus de k jetons dans une place; si un tel k n’existe pas, il est non borné
Un RdP borné a toujours un nombre de marquages fini
SI K=1, le RdP est dit sûr (safe).
<number>

## Slide 13: RdP qui termine
Un RdP termine s’il atteint toujours un marquage terminal duquel aucune transition ne peut être tirée
(Un RdP avec graphe d’atteignabilité fini et acyclique termine)
Les boucles et les blocages empêchent les processus de terminer
Vivacité et terminaison s’excluent.
<number>

## Slide 14: RdP sans boucle
Un RdP est sans boucle si tous les cas terminent
<number>

## Slide 15: RdP sans blocage
Un RdP est sans blocage (deadlock) si et seulement si au moins une transition peut être tirée dans n’importe quel état
<number>

## Slide 16: Blocage, Boucle, Borne
<number>
Notes: <number>

## Slide 17: RdP bien formé
Un RdP PN est bien formé si et seulement il existe un état initial à partir duquel il est vivace et borné
<number>

## Slide 18: RdP à libre choix
Un RdP est à choix libre si toutes les transitions en concurrence dépendent des mêmes places
(a) n’est pas à libre choix, (b) l’est
<number>
Notes: <number>

## Slide 19: Chemin (élémentaire, sans conflit)
Soit N = P U T l’ensemble des nœuds d’un RdP PN, un chemin C d’un nœud n1 à un nœud nk est une séquence <n1, n2, …, nk> telle que <ni, ni+1> appartient à PxT U TxP pour i de 1 à k-1.
Un chemin C est élémentaire, ssi pour tout ni et nj de C, i != j => ni != nj
Un chemin C est sans conflit ssi, pour toute place nj et toute transition ni de C, j !=i-1 => nj n’est pas une place d’entré de ni
If C = <n1, n2, …, nk>, alphabet (C) = {n1, n2, …, nk}
<number>

## Slide 20: RdP fortement connecté
Un RdP est fortement connecté ssi, pour chaque paire de nœud x et y, il existe un chemin de x à y
<number>

## Slide 21: Well handled
Un RdP est well handled ssi, pour chaque paire de nœud x et y, où x est une place et l’autre une transition, et pour chaque paire de chemin élémentaire C1 et C2 de x à y, alphabet(C1) inter alphabet(C2) = {x,y} => C1 = C2
(~ bien structuré)
<number>

## Slide 22: RdP réversible
Un marquage a la propriété home-marking s’il peut toujours être à nouveau atteint
Un RdP est réversible si son état initial est un home-marking
<number>

## Slide 23: Worflow-Net
Un RdP est un WF-Net ssi :
  Une seule place d’entrée et une seule place de sortie
  Chaque place et chaque transition se trouve sur un chemin allant de la place initiale à la place finale
  La consommation d’un jeton dans la place initiale produit un et un seul jeton dans la place finale
<number>
Notes: <number>

## Slide 24: WF-net *
Soit un WF-net WFN, on note WFN* WFN étendu par une transition de la place de sortie o à la place d’entrée i
Propriétés :
  WFN* est réversible
  WFN* est fortement connecté
<number>

## Slide 25: RdP
Validation
<number>
Notes: <number>

## Slide 26: Processus sain
Un processus sain est un processus qui ne contient pas d’activité inutile et où chaque cas se termine complètement sans laisser de référence à lui-même
La vérification brute de cette propriété conduit à une explosion combinatoire
Mais un WF-net, augmenté de o  i, qui est vivace et borné, est sain
Un WF-net est vivace s’il est sans blocage et sans boucle : on sait vérifier ces propriétés
<number>
Notes: <number>

## Slide 27: Processus sain
TP Tina
<number>
Notes: <number>

## Slide 28: Processus sain par construction
<number>

## Slide 29: « Soundness » par construction
Par construction, un RdP well handled et fortement connecté est bien formé (vivace et borné), donc sain
Un WF-net bien parenthésé (balance AND-split/and-join et OR-split/OR-join) est well handled, donc sain par construction (modulo l’extension o  i)
<number>

## Slide 30: Est-il toujours possible de bien parenthéser un processus ?
Est-il toujours possible de parenthéser le WF-net associé ?
Est-ce souhaitable ?
  Oui : « soundness » par construction
  Non : fastidieux, pas lisible
C’est une propriété souhaitable
<number>

## Slide 31: Pliage/dépliage d’un RdP
<number>

## Slide 32: Les RdP hiérarchisés
<number>
Notes: <number>

## Slide 33: Composition de WF
ii
o
i
o
ii
o
i
o
ii
o
i
o
T+
T+
PN1
PN2
PN3
<number>

## Slide 34: Raffinement d’une transition
PN3 obtenu par raffinement de t+ de PN1 par PN2 :
  PN1 = (P1, T1, F1) et PN2 = (P2, T2, F2)
  T1 inter T2 = vide, P1 inter P2 = {i, o}, t+ E T1
  PN3 = (P3, T3, F3) avec P3 = P1 u P2 , T3 = (T1 \ {t+}) U T2
  F3 = {(x,y) E F1 | x != t+ et y != t+ } U {(x,y) E F2 | x != i et y != o } U {(x,y) E P1 x T2 | {(x, t+) E F1 et (i,y) E F2 } U {(x,y) E T2 x P1 | {(t+, y) E F1 et (x,o) E F2 }
<number>

## Slide 35: Raffinement d’un transition
Propriétés:
  Si (PN1, i) est sûr et PN1 et PN2 sont sains, alors PN3 est sain
  (PN1, i) et (PN2, i) sont sûrs (resp CL) et sains ssi PN3 est sûr (resp. CL) et sain
  Si PN3 est à choix libre, resp. bien structuré, alors PN1 et PN2 sont à CL, resp. BS
  Si PN3 est bien structuré et sain, alors PN1 et PN2 sont bien structurés et sains
<number>

## Slide 36: RdP sains par construction
Un WfN* bien parenthésé est sain
RDP sain par construction
<number>

## Slide 37: RdP sains par construction
On connaît un ensemble de RdP de base sains
Leur composition produit un RdP sain
Application : ayant un RdP, peut-on le reconstruire en itérant la composition de RdP de base sains
©Les processus métiers: concepts, modèles et systèmes
<number>

## Slide 38: RdP de base sains
<number>

## Slide 39
<number>

## Slide 40
<number>

## Slide 41
<number>

## Slide 42: Et celui-ci ?
<number>

## Slide 43: Conclusion RdP
<number>

## Slide 44: Etude de la qualité de service.
<number>

## Slide 45: Etude de la qualité de service
    Calcul de la valeur ajoutée
    Recherche de causes de problèmes
    Gestions des problèmes
    Les transparents 46 à 62 sont extraits de « Fundamentals of business process management », Springer
<number>
©Les processus métiers: concepts, modèles et systèmes

## Slide 46: Purposes of Qualitative Analysis
<number>

## Slide 47: Eliminating Waste
"All we are doing is looking at the time line, from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash.
And we are reducing the time line by reducing the non-value-adding wastes ”
Taiichi Ohno
<number>

## Slide 48: 7+1 Sources of Waste
Unnecessary Transportation (send, receive)
Inventory (large work-in-process)
Motion (drop-off, pick-up, go to)
Waiting (waiting time between tasks)
Over-Processing (performing what is not yet needed or might not be needed)
Over-Production (unnecessary cases)
Defects (rework to fix defects)
Resource underutilization (idle resources)
Source: Seven Wastes defined by Taiichi Ohno 8th waste coined by Ben Chavis, Jr.
<number>

## Slide 49: Value-Added Analysis
Decorticate the process into steps
Classify each step into:
  Value-adding (VA): Produces value or satisfaction to the customer.
    Is the customer willing to pay for this step?
  Business value-adding (BVA): Necessary or useful for the business to run smoothly, or required due to the regulatory environment, e.g. checks, controls
    Would the business potentially suffer in the long-term if this step was removed?
  Non-value-adding (NVA) – everything else including handovers, delays and rework
<number>

## Slide 50: Example (Equipment Rental Process)
<number>

## Slide 51: Example – Equipment Rental Process
<number>

## Slide 52: Issue Register
Purpose: to categorise identified issues as part of as-is process modelling
Usually a table with the following columns (possibly others):
  issue number
  name
  Description/explanation
  Impact: Qualitative vs. Quantitative
  Possible solution
<number>
Notes: <number>

## Slide 53: Issue Register (Equipment Rental)
Name | Explanation | Assumptions | Qualitative Impact | Quantitative Impact
Equipment kept longer than needed | Site engineers keep the equipment longer than needed by means of deadline extensions | BuildIT rents 3000 pieces of equipment p.a. In 10% of cases, site engineers keep the equipment two days longer than needed. On average, rented equipment costs 100 per day |  | 0.1 × 3000 × 2 × 100 = 60,000 p.a.
Rejected equipment | Site engineers reject delivered equipment due to non-conformance to their specifications | BuildIT rents 3000 pieces of equipment p.a. Each time an equipment is rejected due to an internal mistake, BuildIT is billed the cost of one day of rental, that is 100. 5% of them are rejected due to an internal mistake | Disruption to schedules. Employee stress and frustration | 3000 × 0.05 × 100 = 15,000 p.a.
Late payment fees | BuildIT pays late payment fees because invoices are not paid by the due date | BuildIT rents 3000 pieces of equipment p.a. Each equipment is rented on average for 4 days at a rate of 100 per day. Each rental leads to one invoice. About 10% of invoices are paid late. Penalty for late payment is 2%. |  | 0.1 × 3000 × 4 × 100 × 0.02 = 2400 p.a.
<number>

## Slide 54: Techniques for issue analysis
Cause-effect diagrams
Why-why diagrams
Pareto charts
<number>

## Slide 55: Cause-Effect (Fishbone) Diagrams
<number>

## Slide 56: Cause-effect diagram (rejected equipment)
<number>

## Slide 57: Why-Why Diagram
<number>

## Slide 58: Why-why diagram (equipment rental)
Site engineers keep equipment longer, why?
Site engineer fears that equipment will not be available later when needed, why?
  time between request and delivery too long, why?
    excessive time spent in ﬁnding a suitable equipment and approving the request, why?
      time spent by clerk contacting possibly multiple suppliers sequentially;
      time spent waiting for works engineer to check the requests;
<number>

## Slide 59: Issue documentation and impact assesment
<number>

## Slide 60: Pareto chart
Useful to prioritize a collection of issues or factors behind an issue
Bar chart where the height of the bar denotes the impact of each issue
Bars sorted by impact
Superposed curve where the y-axis represents the cumulative percentage impact
<number>

## Slide 61: Pareto chart (excessive rental expenses)
http://pareto-chart.qtcharts.com/index.php?g=prtt
<number>

## Slide 62: Conclusion
Les bonnes pratiques de modélisation (programmation) sont fondamentales pour une bonne qualité des modèles produits
L’analyse qualitative métier tout autant
Une bonne modélisation est un bon support à l’analyse managériale
Une bonne coordination des deux doit évidemment être recherchée
<number>